# Text boxes

DIEMER SEPT - dezinfekčný a čistiaci prípravok

Kombinovaný dezinfekčný a čistiaci prostriedok na báze kvartérnych amóniových solí s baktericídnym a fungicídnym účinkom určený na povrchovú dezinfekciu.

VLASTNOSTI:

Diemer Sept je bezfarebná kvapalina, bez zápachu, nemá korozívne účinky na kovy, neleptá gumu, neobsahuje formaldehyd ani chlór. Prípravok je plne biologicky odbúrateľný, zriedený nepôsobí dráždivo na kožu, je penivý, používa sa na ručné a strojové čistenie a dezinfekciu.

ZLOŽENIE:

Didecyldimethylamonium chlorid, komplexotvorné soli, neionové tenzidy

ÚČINOK:

• baktericídny (E.coll, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus,   Bacillus subtilis)

• vírusinaktivačný (vírus hepatitídy typu B, vírus HIV)

• fungicídny ( Aspergillus niger, Candida albicans, Geotrichum candidum, Scopulariopsis   brevicaulis)

POUŽITIE:

Dezinfekcia technologických zariadení, výrobníkov, chladiarenských priestorov, dopravných pásov a výrobných priestorov v potravinárskych výrobách. Je vhodný aj pre dezinfekciu dopravných prostriedkov, na prepravu potravín, dezinfekciu technologických zariadení na bitúnkoch a ďalších prevádzkach na spracovanie mäsa, rýb a vajec. Určený je aj na dezinfekciu priestorov so zvýšeným  rizikom infekcie (nemocnice, laboratóriá, sanatóriá, stravovacie zariadenia, kúpele, hotely).

● POUŽITIE V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

Zariadenie dôkladne očistíme od hrubých nečistôt ručne, alebo strojovo.

Oplach vodou, pokiaľ zariadenie prichádza priamo do styku s potravinami

Dezinfekcia prebieha podľa nasledovnej tabuľky :

| ÚČINOK | KONCENTRÁCIA BEZ BIELKOVINOVEJ ZÁŤAŽE | KONCENTRÁCIA S BIELKOVINOVOU ZÁŤAŽOU | ČAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Baktericídny | 1,5% | 3,0% | 30 min |
| Baktericídny | 1,0% | 2,5% | 60 min |
| Fungicídny | 0,25% | 0,75% | 30 min |
| Fungicídny | 0,125% | 0,5% | 60 min |

● POUŽITIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

( priestory so zvýšeným rizikom infekcie )

| KONCENTRÁCIA | ČAS |
| --- | --- |
| 4% | 60 min |
| 3% | 120 min |
| 2% | 360 min |

BALENIE:		       	  5 kg, 10 kg , 30 kg  plastové obaly

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	  12 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE:		  chrániť pred mrazom

VÝROBCA/DISTRIBÚCIA:  	  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko

BALENIE:		       	  10 L , 30 L  plastové obaly

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	  12 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE:		  chrániť pred mrazom

VÝROBCA/DISTRIBÚCIA:  	  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko