# Text boxes

SUPERFOSFOCLEAN

VLASTNOSTI:

Silne penivý plošný čistiaci prípravok určený pre potravinárske podniky.

Používa sa hlavne na odstránenie vodného kameňa a vápnika.

Prípravok nie je vhodný na pozinkované a hliníkové plochy !!!

ZLOŽENIE:

• neionové tenzidy

• organické kyseliny

• pomocné látky

POUŽITIE:

V potravinárskych podnikoch na odstránenie vodného kameňa, vápnika,

hrdze pomocou napeňovacích strojov :

• vo varných zariadeniach a kotloch

• formách na šunku

• formách na pečeňové syry

• technologických zariadeniach z nerezu

SPÔSOB POUŽITIA:

• koncentrácia 3 -5 %

• čas pôsobenia : 15 – 30 min.

• čistenú plochu nastriekať pomocou nízkotlakového zariadenia a penu

nechať pôsobiť podľa stupňa znečistenia

• dôkladne opláchnuť vodou

Prípravok nie je vhodný na pozinkované a hliníkové plochy !!!

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

R35  Spôsobuje silné popáleniny / poleptanie

S2    Uchovávajte mimo dosahu detí

S24/25 Zabráńte kontaktu s pokožkou a očami

S26   V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď  ich vymyť

s veľkým množstvom vody a  vyhľadať  lekársku  pomoc

S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči / tvár

BALENIE:		       	  6 kg, 12 kg, 34 kg plastové obaly

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	  12 mesiacov od dátumu výroby

SKLADOVANIE:		  chrániť pred mrazom

VÝROBCA / DISTRIBÚCIA:  	  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko