# Text boxes

BIOCLEAN DAJ

silne alkalický – slabo penivý čistiaci prípravok

Vysoko účinný, ekologicky šetrný prostriedok pre čistenie silne znečistených podláh a ďalších povrchov veľmi znečistených tukmi, sadzami, gumami a ďalšími ťažko odstrániteľnými nečistotami; prípravok nepoškodzuje čistený povrch.

VLATNOSTI:

Silne alkalický, s vodou ľahko miešateľný prostriedok určený pre  použitie nielen v potravinárskych prevádzkach k odstráneniu odolných nečistôt z podláh, nádrží, kotlov, technologických zariadení, náradia, pomôcok, súčiastok, motorov, prevodoviek, čerpadiel a pod. Výborne odstraňuje tuky, oleje organické i anorganické, zostatky gúm, sadzí, uhlia a vzájomné kombinácie týchto nečistôt. Nenarušuje čistené povrchy, obsahuje prísady chrániace kovy. Rýchle preniká k povrchu a účinkuje.

POUŽITIE:

- vhodný pre potravinárske, poľnohospodárske a priemyselné prevádzky

- podlahy výrobných, skladových, expedičných hál a chodieb znečistených od dopravných a manipulačných prostriedkov – kombinácia  zbytkov gúm z pneumatík, tukov, prachu atď.

- odstraňovanie nečistôt z motorov, prevodoviek, čerpadiel a ostatného mobilného a stacionárneho zariadenia a dopravnej techniky

- odmasťovanie súčiastok vo výrobe

POKYNY K POUŽITIU:

- prípravok sa riedi teplou alebo studenou vodou v pomeru 1:5 až 1:10 alebo väčšom, prípravok je možné použiť aj  koncentrovaný

- pre čistenie podláh je vhodné použiť k aplikácii kartáčové čistiace zariadenie alebo roztok prípadne koncentrát naniesť ručne kartáčom, taktiež je možné použiť postrek vysokotlakovou tryskou v kombinácii s horúcou alebo studenou vodou

- prípravok je možné aplikovať aj ručným rozstrekovačom, ponorením predmetov do roztoku, štetcom, kartáčom, handrou alebo špongiou.

- po krátkom pôsobení 3 až 15 minút povrch opláchnuť prúdom čistej vody, je vhodné použiť aj vysokotlakové zariadenia; predmety je možné osušiť pri tepelnom zdroji

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- pri práci používajte ochranné rukavice, okuliare a ochranný odev

- pri zasiahnutí očí alebo sliznice vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára

- dodržiavajte pokyny uvedené v bezpečnostnom liste

- pri dodržiavaní bežnej pracovnej hygieny a bezpečnostných pokynov prípravok nie je škodlivý pre ľudské zdravie

BALENIE:			10 kg, 30 kg  plastové nádoby

DOBA POUŽITEĽNOSTI:	12 mesiacov od   dátumu výroby

SKLADOVANIE:		chrániť pred mrazom !

VÝROBCA / DISTRIBÚCIA:  DIEMER s.r.o., Trenčín, Slovensko